| 212 |  | Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund gemäss SIA 253 |  |  | Bodenbeläge Kunststoff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .200 | Anwendungsbereich gewerblich genützte Räume |  |  | Anwendungsbereich Gewerbe |
|  | .220 | Klasse 34 |  |  | Klasse 34 Bereiche mit intensiver Nutzung, wie Wohnräume, Eingangsflure und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Colorex SD |  |  |  |
|  | .221 | d mm 2,0. Platten hochdruckgepresst homogen, vollflächig geklebt mit leifähigen Klebstoff. Dessin rapportfrei. Anfroderung bezüglich elektrostatischer Eigenschaften. |  | m2 | d mm 2,0; Platten |
|  | .222 | 01 d mm ….......................................................... Elektrischer Ableitwiderstand (106-108 Ohm) 02 Plattengrösse 615 x 615 mm ……….............. 05 Homogener Belag 07 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, inkl. Kupferband 08 Befestigungsart …......................................... 09 Farbton, Dessin …........................................ 12 Raumform ….................................................. |  | m2 | Spezifikation |
|  | .300 | Anwendungsbereich industriell genutzte Bereiche |  |  | Anwendungsbereich Industrie |
|  | .310 | Klasse 43 |  |  | Klasse 43 Bereiche, in denen die Arbeit hauptsächlich stehend ausgeführt wird, und/oder mit Fahrzeugverkehr, wie Lagerräume, Elektronikwerkstätten und dgl. |
|  | .311 | d mm 2,0. Platten Hochdruckgepresst Homogen, vollflächig geklebt mit leifähigen Klebstoff. Dessin rapportfrei. Anfroderung bezüglich elektrostatischer Eigenschaften. |  | m2 | d mm 2,0;Bahnen |
|  | .312 | 01 d mm ….......................................................... Elektrischer Ableitwiderstand (106-108 Ohm) 02 Plattengrösse 615 x 615 mm ………............... 05 Homogener Belag 07 Vollflächig kleben mit leitfähigem Klebstoff, inkl. Kupferband 08 Befestigungsart …......................................... 09 Farbton, Dessin …........................................ 12 Raumform …................................................. |  | m2 | Spezifikation |
| 800 |  | Sockel, Profile und dgl |  |  | Sockel, Profile: Bodenbeläge |
|  | .810 | Sockel |  |  | Sockel Bodenbeläge |
| 811 |  | Sockel liefern und montieren |  |  | Sockel liefern, montieren |
|  | .300 | Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Auf gerade Wände mit feinem Abrieb kleben. |  |  | Sockel Bodenbelagsmaterial |
|  | .310 | Elastische Beläge |  |  | Elastische Beläge |
|  |  | 01 Marke, Typ ................................................ 02 Marke, Typ …............................................. 03 Untergrund …................................................ 04 Befestigungsart …..................................... 05 Farbton …...................................................... 06 h mm …......................................................... 07 Weiteres ….................................................. |  | m | Spezifikation |
|  | .500 | Zuschläge |  |  | Zuschläge |
| 900 |  | Zuschläge und Nebenarbeiten |  |  | Bodenbel.: Zuschläge, Nebenarb. |
| 910 |  | Anschlüsse des Belags Anschlüsse Belag |  |  |  |
| 911 |  | Sichtbares Anschneiden an Wänden, Sockeln, anderen Belägen und dgl. Als Zuschlag zu den Belägen. |  |  | Anschneiden an Wänden, Sockeln |
|  | .100 | Elastische Beläge |  |  | Elastische Beläge |
|  | .101 | Gerade 01 Zu Pos. .......................................................... 02 Weiteres ....................................................... |  | m | Gerade |
|  | .102 | Rund 01 r m ................................................................. 02 Zu Pos. .......................................................... 03 Weiteres ........................................................ |  | m | Rund |
|  | .103 | 01 Anschluss Art ...................................................................... 02 r m ................................................................ 03 Zu Pos. .......................................................... 04 Weiteres ....................................................... |  | m | Spezifikation |
| 930 |  | Fugen und Stösse |  |  | Fugen, Stösse |
| 931 |  | Beläge verschweissen |  |  | Beläge verschweissen |
|  | .100 | Elastische Beläge 01 Zu Pos. .......................................................... |  |  | Elastische Beläge |
|  | .102 | Thermisches Verschweissen von Belägen im Nahtbereich. |  | m2 | Thermisches Verschweissen |
|  | .103 | 01 Ausführungsart ........................................ |  | m2 | Spezifikation |
|  | .801 | 01 Material ..................................................... 02 Zu Pos. ......................................................... 03 Ausführungsart ....................................... 04 LE = m2 05 LE = .............................................................. 06 Weiteres ..................................................... | A A |  | Übrige |