| 212 |  | Fournir des revêtements de sol souples en plastique et les poser sur des supports nettoyés et préparés conformément à SIA 253 |  |  | Revêtements de sol en plastique |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .200 | Domaine d'application : espaces commerciaux. |  |  | Domaine d'application : espaces commerciaux |
|  | .220 | Classe 34 |  |  | Classe 34 Zones à forte utilisation, par ex. salons, halls d'entrée, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Colorex EC |  |  |  |
|  | .221 | d mm 2,0. Dalles pressées sous haute pression de manière homogène, collées sur toute la surface avec une colle conductrice. Motif sans rapport. Exigence relative aux propriétés électrostatiques. |  | m2 | d mm 2,0 ; dalles |
|  | .222 | 01 d mm ….......................................................... Résistance électrostatique (5x104-106 ohms) 02 Dimensions de dalles : 615 x 615 mm........... 05 Revêtement homogène 07 Coller sur toute la surface avec une colle conductrice, incl. bande de cuivre 08 Type de fixation …......................................... 09 Teinte, motif ….............................................. 12 Forme de la pièce .......................................... |  | m2 | Spécification |
|  | .300 | Domaine d'application : espaces industriels |  |  | Domaine d'application : espaces industriels |
|  | .310 | Classe 43 |  |  | Classe 43 Zones où le travail est principalement effectué debout et/ou avec une circulation de véhicules, par ex. entrepôts, ateliers d'électronique, etc. |
|  | .311 | d mm 2,0. Dalles pressées sous haute pression de manière homogène, collées sur toute la surface avec une colle conductrice. Motif sans rapport. Exigence relative aux propriétés électrostatiques. |  | m2 | d mm 2,0 ; dalles |
|  | .312 | 01 d mm ….......................................................... Résistance électrostatique (5x104-106 ohms) 02 Dimensions de dalles : 615 x 615 mm .......... 05 Revêtement homogène 07 Coller sur toute la surface avec une colle conductrice, incl. bande de cuivre 08 Type de fixation ……...................................... 09 Teinte, motif ……........................................... 12 Forme de la pièce .......................................... |  | m2 | Spécification |
| 800 |  | Plinthes, profilés, etc. |  |  | Plinthes, profilés : revêtements de sol |
|  | .810 | Plinthes |  |  | Plinthes, revêtements de sol |
| 811 |  | Fournir et monter des plinthes |  |  | Fournir et monter des plinthes |
|  | .300 | Plinthe dans le matériau du revêtement de sol. Coller sur les murs droits avec une fine abrasion. |  |  | Plinthe dans le matériau du revêtement de sol |
|  | .310 | Revêtements élastiques |  |  | Revêtements élastiques |
|  |  | 01 Marque, type ............................................. 02 Marque, type ….......................................... 03 Support ……................................................... 04 Type de fixation ..….................................. 05 Teinte ……...................................................... 06 h mm ……...................................................... 07 Autres ……................................................... |  | m | Spécification |
|  | .500 | Suppléments |  |  | Suppléments |
| 900 |  | Suppléments et travaux de finition |  |  | Revêtement de sol : suppléments et travaux de finition |
| 910 |  | Raccords du revêtement Raccords du revêtement |  |  |  |
| 911 |  | Découpes visibles sur les murs, les plinthes, les autres revêtements, etc. En supplément aux revêtements. |  |  | Découpes sur les murs, les plinthes |
|  | .100 | Revêtements élastiques |  |  | Revêtements élastiques |
|  | .101 | Droit 01 Pos. …............................................................. 02 Autres …........................................................ |  | m | Droit |
|  | .102 | Rond 01 r m ….............................................................. 02 Pos. …............................................................ 03 Autres …........................................................ |  | m | Rond |
|  | .103 | 01 Raccord Type ................................................................... 02 r m …............................................................. 03 Pos.......…....................................................... 04 Autres ....….................................................... |  | m | Spécification |
| 930 |  | Joints et jonctions |  |  | Joints, jonctions |
| 931 |  | Souder des revêtements |  |  | Souder des revêtements |
|  | .100 | Revêtements élastiques 01 Pos. …............................................................. |  |  | Revêtements élastiques |
|  | .102 | Soudage thermique des revêtements au niveau des joints. |  | m | Soudage thermique |
|  | .103 | 01 Exécution …................................................ |  |  | Spécification |

|  | .801 | 01 Matériau ..................................................... 02 Pos. ............................................................... 03 Exécution ................................................... 04 LE = m2 05 LE = .............................................................. 06 Autres ......................................................... | A A | LE | Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |