| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Linoleum på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, Corkment, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Lim Anvend en egnet vandbaseret linoleumsklæber. |
|  | Corkment Skal være Forbo Corkment tykkelse <specificer mm> mm eller dermed ligestillet produkt. |
|  | Linoleum Linoleum skal være Forbo linoleum <specificer produktnavn> banevare i 200 cm bredde eller dermed ligestillet produkt. |
|  | Tykkelse <specificer mm> mm. |
|  | Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse> |
|  | Dessin nr.: <specificer> eller dermed sidestillet |
|  | Hulkel Type: Marmoform S eller dermed ligestillet produkt. Farve: <specificer> eller dermed sidestillet |
|  | Se separat monteringsanvisning |
|  | Afdækningsmaterialer Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m². |
|  | Træfiberplader skal være <specificer mm> mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 mm bred. |
| Udførelse | Forudgående bygningsdele Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2mm på 2m. |
|  | Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en linoleumsprøve på 45x45 cm med ilagt smeltetråd. |
|  | Prøveareal Inden lægning af linoliet, skal der udføres et prøveareal på <specificer> m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10. Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk. |
| Corkment | Pålægning af <specificer mm> mm Corkment eller dermed ligestillet produkt med samme baneretning som topbelægningen, men med forskudte samlinger. Forskydning min. 20 cm. Banerne skal monteres med jutesiden opad. Der klæbes i fuld flade efter vådlimningsmetoden med egnet gulvlim til linoleum. Montering af topbelægning må først udføres efter et døgn i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Lægning af linoleum Linoleum skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes. Limning Der klæbes i fuld flade efter vådlimningsmetode Linoliet føres ud i vindues – og dørlysninger uden ekstra samlinger. Eventuelle hængefolder dobbeltklæbes og belastes til limen er afbundet. Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. |
|  | Trådfugning Trådfugning med svejsetråd må først påbegyndes, når limen er hærdet. Alle samlinger fugefræses i ¾ af belægningens tykkelse og der svejses med Forbo Marmo- eller Artoweld svejsetråd eller dermed ligestillet produkt. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade. |
|  | Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsende bygningsdele og andre faste genstande som rør og lign. Ved vægge, hvorpå der skal monteres fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på 5 cm. Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. Ikke kan trænge ned under træfiberpladerne. |
|  | Fjernelse af afdækning Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. |
|  | Byggerengøring Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo rengøringsanvisning. (Byggerengøring) |
|  | Daglig vedligeholdelse Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning) |