| 212 |  | Elastische Bodenbeläge aus Kunststoff liefern und verlegen auf gereinigten, vorbereiteten Untergrund. |  |  | Bodenbeläge Kunststoff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .200 | Anwendungsbereich gewerblich genutzte Räume. |  |  | Anwendungsbereich Gewerbe |
|  | .220 | Klasse 33 |  |  | Klasse 33 Bereiche mit starkem Verkehr,wie Korridore, Kaufhäuser, Schulen, Mehrzweckhallen,Grossraumbüros und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Allura Click Pro 0.55 |  |  |  |
|  | .221 | d mm 5.0 Platten, heterogener Belag. Schwimmend und ohne Klebstoff verlegt. In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften. |  | m2 | d mm 5.0; Platten |
|  | .222 | 01 d mm 5.0.................................................... 03 Platten, Abmessung mm …........x............... 05 Heterogener Belag, Schichten ………………. 06 Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. 08 Befestigungsart ...................................... 09 Farbton, Dessin ..................................... 12 Raumform ............................................... 14 Klasse 33 .................................................. | A B C | m2 | Spezifikation |
|  | .223 | bis .229 wie .222 |  |  |  |
|  | .300 | Anwendungsbereich industriell genutzte Bereiche. |  |  | Anwendungsbereich Industrie |
|  | .310 | Klasse 42 |  |  | Klasse 42 Bereiche, in denen die Arbeit hauptsächlich stehend ausgeführt wird, und/oder mit Fahrzeugverkehr, wie Lagerräume, Elektronikwerkstätten und dgl. |
|  |  | 01 Marke, Typ Allura DR 0.55 |  |  |  |
|  | .311 | d mm 5.0 Platten, Heterogener Belag. Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff, In rechtwinkligen Räumen. Keine Anforderungen bezüglich elektrostatischer Eigenschaften. |  | m2 | d mm 5.0; Platten |

|  | .312 | 01 d mm .......................................................... 03 Platten, Abmessung mm .............x............. 05 Heterogener Belag, Schichten ................... 06 Vollflächig kleben mit nicht leitfähigem Klebstoff. 08 Befestigungsart ...................................... 09 Farbton, Dessin ..................................... 12 Raumform ............................................... 14 Klasse 42 .................................................. |  | m2 A B C | Spezifikation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .313 | bis .319 wie .312 |  |  |  |
| 800 |  | Sockel, Profile und dgl. |  |  | Sockel, Profile: Bodenbeläge |
|  | .810 | Sockel |  |  | Sockel: Bodenbeläge |
| 811 |  | Sockel liefern und montieren |  |  | Sockel liefern, montieren |
|  | .300 | Sockellisten auf gerade Wände montieren |  |  | Sockel |
|  | .313 | 01 Ausführungsart ..................................... 02 h mm .......................................................... 03 Zu Pos. ........................................................ 04 Befestigungsart........................................... 05 Weiteres ................................................... | A A | m | Spezifikation |
|  | .314 | bis .319 wie .313 |  |  |  |
|  | .500 | Zuschläge. |  |  | Zuschläge |
|  | .501 | Gehrungsschnitt für das Ausbilden von Innenkanten. |  | St | Gehrungsschnitt, Innenkanten |
|  | .502 | Gehrungsschnitt für das Ausbilden von Aussenkanten. |  | St | Gehrungsschnitt, Aussenkanten |
|  | .503 | Seitliche Abschlüsse. |  | St | Seitliche Abschlüsse |
| 900 |  | Zuschläge und Nebenarbeiten |  |  | Bodenbel.: Zuschläge, Nebenarb. |
| 910 |  | Anschlüsse des Belags Anschlüsse Belag |  |  |  |
| 911 |  | Sichtbares Anschneiden an Wänden, Sockeln, anderen Belägen und dgl. Als Zuschlag zu den Belägen. |  |  | Anschneiden an Wänden, Sockeln |
|  | .100 | Elastische Beläge |  |  | Elastische Beläge |
|  | .101 | Gerade 01 Zu Pos. ........................................................ 02 Weiteres ..................................................... |  | m | Gerade |
|  | .102 | Rund 01 r m .............................................................. 02 Zu Pos. ........................................................ 03 Weiteres ..................................................... |  | m | Rund |

|  | .103 | 01 Anschluss Art ............................................. 02 r m .............................................................. 03 Zu Pos. ........................................................ 04 Weiteres ..................................................... |  | m | Spezifikation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930 |  | Fugen und Stösse |  |  | Fugen, Stösse |
| 931 |  | Beläge verschweissen |  |  | Beläge verschweissen |
|  | .100 | Elastische Beläge. 01 Zu Pos. ........................................................ |  |  | Elastische Beläge |
|  | .102 | Thermisch Verschweissen von Belägen im Nahtbereich |  | m2 | Thermisches Verschweissen |
|  | .103 | 01 Ausführungsart ........................................ |  | m2 | Spezifikation |
|  | .104 | bis .109 wie .103 |  |  |  |
|  | .801 | 01 Material ................................................... 02 Zu Pos. ........................................................ 03 Ausführungsart ..................................... 04 LE = m2 05 LE = ............................................................ 06 Weiteres ................................................... | A A | LE | Übrige |