01.07.2013				Coral Grip MD open - neutraal

1. Materiaal:

Het schoonlooptapijt is een non-woven schraapmat met open rug bestaande uit dunne monofilamenten en voorkomt de inloop van grover vuil en kiezelsteentjes. De 100% vinyl monofilamenten zijn in de massa gekleurd (solution dyed) en 3-dimensionaal gebonden. De toevoeging van granulaatkorrels aan de filamenten zorgen voor een buitengewone antislip werking en extra schrapend effect. Het schoonlooptapijt is geschikt voor buiten en voor licht tot middelzwaar belopen entreezones binnen en steeds in combinatie met een andere textiel schoonlooptapijt. Het schoonlooptapijt is beschikbaar op rollen van 122 cm breed met een lengte van ca. 15 m.

2. Technische eigenschappen:

Totale dikte ISO 1765: ca. 11 mm

Slijtage classificatie EN1307: 33, commercial heavy

Kleuren: 6

Bureaustoelgeschiktheid EN 985: nee

Kleurechtheden:

-licht EN ISO 105/B02: 7-8

-wrijven EN ISO 105/X12: 4,5

-water EN ISO 105/E01: 5

-zout water EN ISO 105/E02: 5

-watervlekken EN 1307 annex G: 5

-shampoo BS 1006: 5

-organische oplosmiddelen EN ISO 105/X05: 4,5

Elektrostatisch gedrag ISO 10965: hor. 3 x 1010 Ω, vert. 6x 109 Ω

Fabrikagemethode/type: non-woven 3-dimensionaal gebonden vinyl monofilamenten

Dessin/kleuren: driedimensionaal gebonden monofilamenten

Poolmateriaal: 100% vinyl, solution dyed

Ruguitvoering: geen

Totaal gewicht ISO 8543: ca. 3500 g/m²

Trappengeschikt EN 1963: ja

CE-normering EN 14041: ja

Brandgedrag EN 13501-1: met rug: BflS1

Anti-slip EN 13893: μ 0,82
Statische oplading ISO 6356: < 2 kV

3. Plaatsing:

Het schoonlooptapijt wordt geïnstalleerd op een vlakke, harde ondervloer. Daarbij is verlijmen overbodig. In de leginstructies wordt er dan ook van uitgegaan dat alle matten los worden gelegd. Houd bij de installatie van het schoonlooptapijt rekening met het volgende: laat het schoonlooptapijt uitgerold en vlakliggend 8 uur acclimatiseren op de installatielocatie. Indien het schoonlooptapijt wordt toegepast in een put of uitsparing,dient u rekening te houden met een overmaat van 2% in de lengterichting. Het schoonlooptapijt krimpt na ingebruikname enigszins, waardoor de overmaat uiteindelijk zorgt voor aansluiting in de put of uitsparing. Het naadloos verbinden van het schoonlooptapijt: voor een mooi resultaat moet u er opletten dat de structuur van het materiaal in dezelfde richting loopt. Voor een perfecte aansluiting moeten de te verbinden delen beide haaks afgesneden zijn. De losse delen worden aan elkaar verbonden via een lasband die aan de onderzijde van de mat wordt geplakt. Deze lasband moet u insmeren met koudlaspasta. Bevestig de losse delen met lasband aan elkaar, waarbij de lasband gelijk over de beide delen is verdeeld. Laat de pasta daarna drogen. Duw de naad open en vul deze met koudlaspasta. Vouw daarna de naad weer dicht en druk deze stevig aan. Plaats voor een sterke verbinding een gewicht op de gelaste naad en laat het geheel minimaal 8 uur drogen.

Op deze manier kunt u ook een randprofiel aanbrengen op de voor- en achterkant van de mat. Let op!Bij het rondom aanbrengen van een randprofiel kan de mat vervormen,dit valt buiten de garantie.

4. Bescherming

Het is aanbevolen om de vloer na de plaatsing af te dekken met een beschermfolie om deze te vrijwaren tot de oplevering.

5. Onderhoud en vloerverzorging:

Technische fiche met schoonmaakinstructies  dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. De onderhouds- en reinigingsinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.