Colorex EC Plus.

Descriptif type :

Fourniture d’un revêtement PVC homogène avec un surmoulage PVC en nid d’abeille sur l’envers, doté d’un système d’accroche en queue d’aronde non visible, en dalles 608 x 608 cm, offrant une résistance aux charges de 50kg/cm² en statique et 90kg/cm² en dynamique. De par sa structure, le revêtement pourra être posé sur tout type de support sans préparation particulière (en conformité avec les conditions de mise en œuvre). La structure nid d’abeille apportera également une ventilation entre le support et la dalle, lui permettant de solutionner certains problèmes de remontée d’humidité. Le produit se situera dans la meilleure classe du référentiel de déclaration des émissions dans l’air intérieur : Très performant-Niveau 2, soit < 100 μg/m3. Les composants conducteurs du revêtement supérieur et de la surface d’envers rendront sa résistance transversale linéaire et insensible au degré d'usure (garantie à vie). Il sera le partenaire idéal des « milieux contrôlés » (salles blanches, hospitalier…) et des installations nécessitant une protection ESD (décharge électrostatique).

Le produit acceptera la plupart des agressions (mécaniques, chimiques et acides) et sera 100% réparable. Les dalles pourront être soudées à chaud avec un cordon d’apport pour répondre aux exigences d’une zone humide.