| 300 |  | Textile Beläge |  |  | Bodenbeläge, Ausschreib'art 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 310 |  | Bodenbeläge, Ausschreibungsart 1 nach Norm SIA 118/253 |  |  | Bodenbel. Textil, Ausschr’art 1 |
| 311 |  | Textile Bodenbeläge auf belegereifen Untergrund verlegen. |  |  | Bodenbeläge textil verlegen |
|  | .001 | 01 Verwendungsbereich………………………………………… 02 Nutzungsintensität nach Norm SN EN ISO 10 874 Klasse…………………………………………………………….. |  |  | Klasse 33 |
|  |  | 04 Marke, Typ |  |  | Tessera, ........ |
|  |  | 07 Brandverhalten nach EN 13501-1 | A |  | Bfl-s1 |
|  |  | 13 Ableitwiederstand nach ISO 10965 15 Polmaterial aus synthetischen Fasern 19 Getuftet 22 Trittschallminderung Delta L_w min. dB ………….. 26 Abmessung Elemente mm 500x500 28 Mit Haftfixierung | B C D E F |  | <1 x 109 Ohm (Body voltage <2kV) |
|  |  | 33 Verlegeart………………………………………………………… 34 Nach Plan………………………………………………………… 35 LE=…………………………………………………………………. 36 Weiteres………………………………………………………….. |  |  |  |