| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <Indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <Indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Vinyl på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, fodpaneler og afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Primer Primer skal være vandbaseret og den af leverandøren anviste. |
|  | Spartelmasse Spartelmassen skal være <specificer>baseret og have samme styrkeegenskaber som flydemørtlen. |
|  | Lim Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. |
|  | Vinyl Vinyl skal være Forbo vinyl <specificer produktnavn> banevare i 200 cm bredde eller dermed ligestillet produkt. |
|  | Tykkelse: <specificer mm.> |
|  | Klassificeret til brug i <specificer klassifikationsklasse > klassifikationsklasse. |
|  | Dessin nr.: <specificer> eller dermed ligestillet |
|  | Afdækningsmaterialer Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m². |
|  | Træfiberplader skal være 3 mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 mm bred. |
| Udførelse | Forudgående bygningsdele Undergulv af flydemørtel i belastningsklasse <specificer belastningsklasse> jf. GSO Gulvfakta, kapitel 10. |
|  | Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2 mm på 2 m. Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en vinylprøve på 45x45 cm med ilagt svejsetråd. |
|  | Prøveareal Inden lægning af vinyl, skal der udføres et prøveareal på <specificer m²> m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10. Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk. |
|  | Lægning af Vinyl Vinyl belægning fuldlimes til underlaget med baneretningen parallelt med lysretningen og med færrest mulige samlinger. Vinylen føres ud i vindues- og dørlysninger uden ekstra samlinger. Hver anden bane endevendes. Der klæbes i fuld flade efter vådlimningsmetoden. Ved vådrumsarbejde henvises til Forbo’s monteringsanvisning, samt GVK Teknisk Protokol. |
|  | Trådsvejsning Trådsvejsningen må først påbegyndes når limen er hærdet. Alle samlinger fugefræses i ¾ af belægningens tykkelse og der svejses med svejsetråd udviklet til belægningen. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade. |
|  | Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsede bygningsdele og andre faste genstande som rør og lign. Ved vægge, hvorpå der skal monteres fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på 5 cm. Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. ikke kan trænge ned under træfiberpladerne. |
|  | Fjernelse af afdækning Efter aftale med byggeledelsen skal afdækningen fjernes. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. |
|  | Rengøring & vedligeholdelse Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning, som også er udleveret til bygherren. Se Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning. |