| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Indgangsmåtte på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Lim Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. |
|  | Indgangsmåtte Indgangsmåtte skal være Forbo Coral <specificer produktnavn> indgangsmåtte i størrelse <specificer cm> cm x <specificer cm> cm eller dermed ligestillet produkt. |
|  | Tykkelse <specificer mm> mm. |
|  | Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse> |
|  | Dessin nr.: <specificer> eller dermed sidestillet |
|  | Måtteramme Ramme i <specificer mm> mm rustfri metal kantafslutningsprofil. |
|  | Afdækningsmaterialer Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m². |
|  | Træfiberplader skal være <specificer mm> mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 mm bred. |
| Udførelse | Måtteramme: Måtterammen <specificer> monteres i udsparingen i slidlaget således, at rammens øverste kant er plan med den færdige gulvbelægning. Spartling: Spartlingen udføres til et plant underlag passende til at måtten monteres 1 .- 2 mm over den tilstødende gulvoverflade. Forudgående bygningsdele Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2mm på 2m. |
|  | Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en Indgangsmåttesprøve på 20 x 30 cm. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til GSO Gulvfakta kapitel 10. Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk. |
|  | Montering af indgangsmåtte må først udføres efter et døgn. |
|  | Montering af Indgangsmåtte Indgangsmåtte skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før monteringen påbegyndes. Limning med egnet vinylklæber til Indgangsmåtte i henhold til limleverandørens anvisninger. Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. |
|  | Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsende bygningsdele og andre faste genstande som rør og lign. Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. Ikke kan trænge ned under træfiberpladerne. |
|  | Fjernelse af afdækning Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. |
|  | Byggerengøring Færdig gulvoverflade afleveres rengjort ifølge Forbo rengøringsanvisning. |
|  | Daglig vedligeholdelse Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning) |