| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Linoleum på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, Corkment, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Lim Anvend en egnet vandbaseret linoleumsklæber. Linoleum Anvendelsesklasse iht. ISO 10874: Erhverv brugsklasse 34/43 Tykkelse 2,5 mm Bredde 200 cm Brandklasse iht. EN 13501-1 min. klasse Cfl S 1 Overfladebehandling: to lags vandbaseret, renoverbar og resistent overfor almindeligt anvendte desinfektionsmidler Overflade med glansniveau på 6-10. (Topshield) Produktet må ikke indeholde korkmel. Ved svejsning skal anvendes svejsetråd i afstemt farve. (Multifarvet hvis relevant) Farveægthed: EN-ISO-105B02 Metode 3: Blåskala min. 7 Farveskala: NCS kode nr. xxxxx - LRV værdi XX% Miljødeklaration - EPD (på Forbo hjemmeside) vedlægges Produktet skal være CO2 neutralt Cradle to Gate Farveskala: NCS kode nr. |
|  | Der skal leveres og monteres linoleum i <….>farver |
|  | Afdækningsmaterialer Afdækningspap skal være mindst <specificer g/m²> g/m². |
|  | Træfiberplader skal være <specificer mm> mm tykke. Tapen skal være kraftigt hæftende og 50 mm bred. |
| Udførelse | Forudgående bygningsdele Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2mm på 2m. |
|  | Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en linoleumsprøve på 45x45 cm med ilagt smeltetråd. |
|  | Prøveareal Inden lægning af linoliet, skal der udføres et prøveareal på <specificer> m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til Gulvfakta kapitel 2. Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk. |
|  | Montering af topbelægning må først udføres efter et døgn. |
|  | Lægning af linoleum Linoleum skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før lægningen påbegyndes. Linoliet føres ud i vindues – og dørlysninger uden ekstra samlinger. Limning med egnet gulvlim til linoleum i henhold til limleverandørens anvisninger. Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. |
|  | Trådfugning Trådfugning med svejsetråd må først påbegyndes, når limen er hærdet. Alle samlinger fugefræses i ¾ af belægningens tykkelse og der svejses med Forbo Marmoweld svejsetråd. Svejsetråden afskæres i to tempi til plan overflade. |
|  | Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Træfiberplader udlægges, så de slutter tæt til afgrænsende bygningsdele og andre faste genstande som rør og lign. Ved vægge, hvorpå der skal monteres fodpaneler, skal der dog holdes en friafstand til væggen på 5 cm. Pladesamlinger skal tapes, så smuds og lign. Ikke kan trænge ned under træfiberpladerne. Alternativt afdækkes alle gulvene med 500 gr. pap, som vedligeholdes under hele byggeperioden |
|  | Fjernelse af afdækning Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. |
|  | Byggerengøring Færdige gulve afleveres rengjorte ifølge Forbo rengøringsanvisning. (Byggerengøring) |
|  | Daglig vedligeholdelse Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning) |