| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Indgangsmåtte på undergulv af flydemørtel inkl. spartling, afdækning i rum <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Lim Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber. |
|  | Indgangsmåtte Indgangsmåtte skal være Forbo Coral <specificer produktnavn> indgangsmåtte i størrelse <specificer cm> cm x <specificer cm> cm eller dermed ligestillet produkt. |
|  | Tykkelse <specificer mm> mm. |
|  | Klassificeret til brug i klassifikationsklasse <specificer klassifikationsklasse> |
|  | Dessin nr.: <specificer> |
|  | Måtteramme Ramme udføres med kantafslutningsprofil <specificer profiltype> . |
| Udførelse | Måtteramme: Måtterammen <specificer> monteres i udsparingen i slidlaget således, at rammens øverste kant er plan med den færdige gulvbelægning. Spartling: Spartlingen udføres til et plant underlag passende til at ok måtte er 1 .- 2 mm over den tilstødende gulvoverflade. Forudgående bygningsdele Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2mm på 2m. |
|  | Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en Indgangsmåttesprøve på 20 x 30 cm. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til Gulvfakta: https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/gulvbranchen/gulvfakta/tilbehor-og-materialer/spartling/ Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. |
|  | Montering af indgangsmåtte må først udføres efter et døgn. |
|  | Montering af Indgangsmåtte Indgangsmåtte skal være akklimatiseret i løst oprullet form i mindst 24 timer, før monteringen påbegyndes. Limning med egnet vinylklæber til Indgangsmåtte i henhold til limleverandørens anvisninger. Det pålagte areal skal holdes afspærret, indtil limen er hærdet. |
|  | Afdækning Gulvet skal støvsuges, før det afdækkes. Afdækning foretages iht. Gulvfakta: https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/gulvbranchen/gulvfakta/tilbehor-og-materialer/afdaekning/ |
|  | Fjernelse af afdækning Afdækningen vedligeholdes i byggeperioden og fjernes efter anvisning fra byggeledelsen. Før træfiberpladerne tages af, skal overfladen støvsuges. |
|  | Byggerengøring Færdig gulvoverflade afleveres rengjort ifølge Forbo rengøringsanvisning. |
|  | Daglig vedligeholdelse Følg Forbo rengøringsanvisning. (Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning) |