Heterogene akoestische losleg vinylvloerbekleding van 2 m breedte met ∆Lw 19dB

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Heterogene akoestische losleg vinylvloerbekleding van 3,45 mm dik in banen van 2 m breedte.

De vloerbekleding is voorzien van een uiterst performante XtremPUR slijtlaag van 0,70 mm dikte, die de best mogelijke chemische resistentie en vlekbestendigheid biedt. De vloerbedekking voldoet aan de belastingsklasse 34/42. Het complete gamma is verkrijgbaar in 4 verschillende productconstructies.

Het vinyl heeft een dubbele dimensiestabiele glasvliesdrager in functie van de losleginstallatie en is geschikt voor zwaar verkeer. De rugzijde van het vinyl is voorzien van een geschuimde backing die het beste compromis biedt tussen akoestiek en indrukbestendigheid. Hierdoor is de vloerbedekking uitermate geschikt voor “High Traffic” toepassingen. De vloerbedekking heeft een klasse A voor reductie van het ruimtelijk omgevingsgeluid en biedt een geluidsreductie van ΔLw 19 dB en een indrukbestendigheidswaarde van 0,08 mm. De vloerbedekking kan in veel gevallen over bestaande compacte vloerbedekkingen worden geplaatst, zonder deze hoeven verwijderd te worden.

Loslegvloerbedekking maakt deel uit van het circulaire product design van de fabrikant en garandeert bij “end of life” dat de vloerbedekking makkelijk kan worden teruggenomen en gerecycleerd. De lijmloze plaatsing zorgt voor een snelle installatie en een snellere ingebruikname van de ruimte.

Het gamma bestaat uit 94 verschillende hout-, textiel-, beton-, steen-, uni-, metallic en terrazzodesigns die makkelijk onderling kunnen worden gecombineerd. Een deel hiervan wordt digitaal geprint.

Het vinyl is geproduceerd volgens een ftalaatvrije technologie en beschikt over een zeer lage emissiewaardes. Bij de productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom die afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Dit maakt deel uit van een effectief milieubeheersysteem dat ISO 14001 gecertificeerd is. Bij grote werven is het mogelijk dat snijrestanten door de fabrikant retour worden genomen.

Het vinyl dient te voldoen aan de REACH richtlijn en de Agbb. De vloerbedekking beschikt over een separate EPD.  De fabriek die het vinyl produceert dient ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

Technische eigenschappen volgens EN 11638 en EN 651

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 3,45 mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte slijtlaag | EN-ISO 24340 | 0,70 mm |
| Classificatie commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 34 |
| Classificatie industrieel gebruik | EN-ISO 10874 | Klasse 42 |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 2,00 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | ± 25 m |
| Totaal gewicht | EN-ISO 23997 | 2830 g/m² |
| Dimensionale stabiliteit | EN-ISO 23999 | < 0,10% |
| Contactgeluidsreductie | EN ISO 717-2 | ΔLw= 19 dB |
| In-room geluidsreductie | NF S 31-074 | Lnew < 65 db, klasse A |
| Geluidsabsorptie | EN-ISO 354 | Aw = +/- 0.05 |
| Restindruk gemiddelde waarde | EN-ISO 24343-1 | 0,08 mm (norm ≤ 0,20 mm) |
| Meubelpoot bestendigheid | EN 424 ISO 16581 | Geschikt |
| Slijtweerstand | EN 660-2 | Groep T |
| Rolstoelweerstand | ISO 4918/EN425 | Ja |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 | ≥ 7 |
| Vlekbestendigheid | ISO 26987 | Uitstekend |
| Oppervlakte behandeling |  | XtremPUR™ |
| Slipweerstand | DIN 51130 | R10 |
| Emissie TVOC na 28 dagen | EN ISO 16000 series | ≤ 0.01 mg/m³ |
| REACH (European regulation) |  | compliant |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bfl-s1, L, NCS |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS: μ ≥ 0.30 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2 kV - Antistatisch |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,25 W/m∙K, geschikt voor vloerverwarming |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van het vinyl beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om de rollen verticaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt.

Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75%, bij het egaliseren en het plaatsen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

De plaatsing van het vinyl omvat eveneens:

- Het herstellen van zandcement dekvloeren met aangepaste reparatiemortels met een drukvastheid van ≥ 30 N/mm2 gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen en een buigsterkte van ≥ 8 N/mm² gemeten volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen. Deze hoeft tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het herstellen van anhydriet dekvloeren met aangepaste reparatiemortels op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 20,0 N/mm² en buigsterkte van 8,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben.

- Het controleren volgens de C.M.-methode van het vochtigheidsgehalte van de dekvloer. Voor een hechtende dekvloer moet eveneens het vochtigheidsgehalte bepaald worden van het isolatiebeton en van de draagvloer.

- Het maximaal toegelaten vochtgehalte is 2% voor cementgebonden dekvloeren en 0,5% voor anhydriet dekvloeren.

- Bij het gebruik van vloerverwarming is het maximaal toegelaten vochtgehalte 1,8% voor cementgebonden dekvloeren en 0,3 % voor anhydriet dekvloeren.

- Bij plaatsing op vloerverwarming dient het opstartprotocol van de vloerverwarming volledig te zijn uitgevoerd conform de richtlijnen van de leverancier en de TV241 punt 7.2.6. Een dag voor het egaliseren de verwarming uitschakelen; minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbekleding de verwarming weer inschakelen, in stappen van maximaal 5 °C watertemperatuur per dag. De voegen van de chape dienen in de vloerbekleding overgenomen te worden conform de richtlijnen van de TV 241 punt 7.2.5.

- De dekvloer wordt gereinigd en stofvrij gemaakt alvorens de primer aan te brengen.

- Zandcement dekvloer

      - Er wordt steeds een primer aangebracht; de primer is aangepast aan de aard van de dekvloer en aan de aard van de egalisatieproducten. De primer heeft een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het eco-label te hebben.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een drukvastheid van > 34,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven met een drukvastheid van > 33,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- Anhydriet dekvloer

      - Het voorstrijken van de dekvloer uit synthetisch anhydriet met een aangepast voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie en een soortelijk gewicht van 1,01 kg/l en een verbruik van 100-200 gr/m² dient tevens het label EC1+ conform EN 13999-2/4 alsook het eco-label te hebben.

      - Dit product moet aanbevolen zijn door de vinylfabrikant.

      - Het verplicht egaliseren van de volledige oppervlakte in een minimale laagdikte van 2 mm, met een egalisatie op basis van Calciumsulfaat-Alpha-Halfhydraat met een drukvastheid van > 35,0 N/mm² en buigsterkte van 9,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

      - Bestaande egalisatieproducten die geen primer behoeven op basis van Calciumsulfaat-hemidraat met een bijzonder hoog gehalte aan kunststofbindmiddelen met een drukvastheid van > 30,0 N/mm² en buigsterkte van 11,0 N/mm² volgens NEN-EN 13892-2:2002 na 28 dagen, toe te passen bij navraag aan de fabrikant tevens het label EC1+ alsook het label “90% minder stof” te hebben. Deze zal een verbruik hebben van 1,5 kg/m² per mm laagdikte met een verpakking van 23 kg.

- Voor het bekomen van een effen oppervlakte zal de egalisatielaag worden opgeschuurd.

- Gebruik in één ruimte bij één kleur, dezelfde batchnummers en opeenvolgende rolnummers om kleur- en structuurverschillen te voorkomen.

- De banen met parketlook worden in dezelfde richting geplaatst, de andere dessins worden gestort geplaatst.

- Gebruik een speciale tape met niet klevende antislip onderzijde en een klevende bovenzijde voorzien van een beschermende folie.

- Markeer de positie van de banen en de deurdrempels.

- Breng de speciale tape met de niet klevende antislip rug op de ondervloer aan ter hoogte van de deurdrempels en van de gemarkeerde naden zodat ze beide banen evenredig bedekt.

- Plaats de vloerbekleding zo in de ruimte dat de hele oppervlakte bedekt wordt en het een stukje tegen de muur opstaat (+/- 10 cm).

- Snijd de opstaande randen af, maar snij daarbij niet te strak. Laat een ruimte van 1 mm over tussen vloerbekleding en wand.

- Til de vloerbekleding bij de wand op en trek de beschermfolie van de bovenzijde van de tape af, trek het verder af over de volledige lengte zo dicht mogelijk bij de vloerbekleding en laat de randen van de banen terug omlaag vallen.

- Druk hierna de banen ter hoogte van de tape aan om een zo goed mogelijke verbinding te krijgen tussen de banen en de tape.

- De naden worden uitgefreesd en thermisch gelast met een vinyllasdraad.

- Het vinyl wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

- Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100% vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85% vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60% vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30% vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20% vergoeding van het totaalbedrag.