Heterogene akoestische vinyl met geïntegreerde trapneus voor binnentrappen

Meting: m², per vierkante meter, volgens type

Meetcode: netto oppervlakte

Materiaal

Akoestische PVC vloerbekleding U4 P3 om binnentrappen mee te bekleden, gecertifieerd UPEC.A+ : 17 dB in banen van 1,01 m breed.

Volgens de norm NF EN ISO 24343-1 blijft de gemiddelde indruk gemiddelde restindruk 0,08 mm.

De speciaal ontworpen trapneus, geïntegreerd in de vloerbekleding, heeft een andere kleur met een zichtbaar contrast van minimaal 30% om de veiligheid van de gebruikers te garanderen.

100% Europese productie zonder ftalaat.

Het vinyl dient te voldoen aan de Reach richtlijn en de Agbb. De fabriek die het vinyl produceert dient ISO 9001 gecertificeerd te zijn.

Technische eigenschappen volgens EN 14041 en EN 651

| Totale dikte | EN-ISO 24346 | 3,35 mm |
| --- | --- | --- |
| Dikte slijtlaag | EN-ISO 2434 | 0,85 mm |
| UPEC classificatie | NF 189 | U4P3E2C2 |
| Contactgeluid | EN ISO 717-2 | ΔLw 15 dB |
| In-room geluidsreductie | NF S 31-074 | L new < 65 db, klasse A |
| Gemiddelde restindruk Gemeten minimum waarde | EN-ISO 24343-1 | 0,08 mm 0,06 mm |
| Classificatie commercieel gebruik | EN-ISO 10874 | klasse 34 |
| Rolbreedte | EN-ISO 24341 | 1,01 m |
| Rollengte | EN-ISO 24341 | ± 20 m |
| Totaal gewicht | EN-ISO 23997 | 3100 g/m² |
| Slijtweerstand | EN 660-2 | Group T |
| Kleurechtheid | ISO 105-B02 | 7 |
| Emissies: TVOC na 28 dagen | ISO 16000 | < 250 μg/m³ |
| Weerstand tegen chemicaliën | EN-ISO 26987 | Oui |
| Brandveiligheid | EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| Slipweerstand | EN 13893 | DS: μ ≥ 0.30 |
| Statische elektriciteit | EN 1815 | ≤ 2 kV, antistatisch |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | EN 12524 | 0,25 W/m∙K |

Uitvoering en plaatsing

De plaatsing van het vinyl beantwoordt aan de leidraad TV 241, hoofdstuk 7, voor de goede uitvoering van soepele vloerbekleding van het WTCB.

De bouwheer voorziet een ruimte om het product horizontaal te stockeren in een droog en verlucht lokaal waar de temperatuur minstens 17 °C bedraagt. Tijdens de opslag moet men ervoor zorgen dat de dozen plat liggen en regelmatig gestapeld zijn. Stapel geen kartons rechtop.

Indien de temperatuur lager dan 15 °C is, mag de vloerbekleding niet geplaatst worden. Zorg voor een minimale vloertemperatuur van 15 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 75 %, bij het egaliseren en het verlijmen. De ondervloer moet conform de WTCB adviezen zijn, te weten TV 189 en TV 193 en volledig vrij zijn om de werkzaamheden te kunnen starten.

Het geheel van trappen is met name vlak en de treden zijn horizontaal uitgelijnd.

De tredeneus moet een minimale afronding van een straal van 12 mm hebben; die mag niet bestaan uit een papegaaibek.

De gekleurde strook bevat fijne, dichtbij elkaar geplaatste strepen voor de tredeneus en brede strepen met een tussenruimte voor het tredevlak.

Met potlood een lijn trekken op de rugzijde van de versneden bekleding, halfweg tussen de fijne strepen en evenwijdig ermee. Trek een tweede lijn op de drager, in het midden van de afronding van de tredeneus. Deze lijnen zullen een eenvormige positionering van alle treden toelaten.

De plaatsing begint bij de onderste trede, waarbij elk optredegedeelte van de bekleding het vlakke gedeelte van de trede bedekt.

Voordat u begint met plakken, moet u de te lijmen oppervlakken, drager en rugzijde van de bekleding zorgvuldig vegen of stofzuigen.

Vervolgens moet u lijm aanbrengen op zowel de drager als het vinyl. Daarvoor moet u contactlijm van het type PU gebruiken, om elk risico op verplaatsing te vermijden. Het gebruik van neopreenlijm wordt afgeraden.

Rol de bekleding met de gelijmde onderlaag naar buiten en rol vervolgens af op de drager. Zorg ervoor dat de twee eerder getrokken lijnen daarbij samenvallen. Verlijm, beginnend vanaf de tredeneus naar het einde van de trede voor het tredevlak, en verlijm vervolgens de optrede. Verwijder daarbij eventuele lucht met behulp van een aanwrijfhamer en een tapijtsteker. Gebruik de thermische verhitter om de bekleding zacht te maken. Vlak af aan de rand van de trapboom en achteraan de trede.

24 uur na de plaatsing gebeurt de horizontale afdichting van het einde van de trede koud, met behulp van een speciale naald. De afdichting kan ook warm gebeuren. De verbinding van de bovenste trede met de baan van het bordes gebeurt aan de hand van warm lassen.

48 uur na het plaatsen kan men de vinyl gebruiken en reinigen.

De vinyl wordt tegen de wand afgewerkt in functie van de gekozen plint.

Opkuisen en reinigen (neutraal reinigingsproduct) van de vloerbekleding, inbegrepen het verwijderen van de overtollige kit.

Bescherming

De vloerbekleding dient gedurende de volledige duur van de werfwerkzaamheden beschermd te worden. De aannemer kiest hiertoe een aangepaste beschermfolie of gelijkwaardig, in functie

van de te verwachten belasting en werfverkeer. Doel is het behouden van het nieuwe karakter van de vloerbekleding, zonder krassen of andere mechanische beschadigingen.

Onderhoud & vloerverzorging

Technische fiche met schoonmaakinstructies dient bezorgd te worden aan de architect en bouwheer tijdens de werfvergadering. Schoonmaakinstructies, door de fabrikant voorgeschreven, dienen accuraat opgevolgd te worden.

Preventieve maatregelen

Voorzie een getuft schoonlooptapijt met transparante schraapgarens van ca. 10 mm dik en ca. 3.700 gram/m² met een 5/32” gesneden pool van 100% polyamide BCF Laufaron 20 en 420 dtex, pigment gekleurd en verankerd in een soepele en waterdichte vinyl backing. Het schoonlooptapijt is te voorzien aan alle ingangen van het gebouw, is aangepast aan de intensiteit van het verkeer en bij voorkeur telkens minimum 6 m lang.

Bijzondere garantieverzekering voor werven vanaf 2.000 m²

Een garantieverzekering van 10 jaar wordt voorzien door de fabrikant van de linoleum, zowel op het product als op de uitvoering.

De garantieverzekering is alleen maar toegekend indien er gewerkt is met een plaatsingsfirma die door de fabrikant erkend wordt.

Te dien einde machtigen algemeen aannemer – opdrachtgever – plaatsingsbedrijf de fabrikant regelmatig de werf te controleren en dit volgens een vooraf vastgestelde procedure:

- Inschrijven in lastenboek

  - Aanbesteding / prijsvraag algemeen aannemer

  - Vraag opdrachtgever

- Schriftelijke aanvraag verzekerde garantie door het legbedrijf

- Technisch advies

- Nazicht vóór plaatsing

- Nazicht tijdens plaatsing

- Definitief nazicht en definitief verslag met inbegrip van het verzekerde bedrag

- Aflevering garantie bij positief advies aan het legbedrijf

- Mogelijke inspectie zolang de garantie loopt

De fabrikant past, ook ingeval compensatie in natura plaatsvindt, de volgende afschrijvingspercentages toe:

1e jaar van de garantietermijn: 100 % vergoeding van het totaalbedrag;

2e en 3e jaar van de garantietermijn: 85 % vergoeding van het totaalbedrag;

4e en 5e jaar van de garantietermijn: 60 % vergoeding van het totaalbedrag;

6e en 7e jaar van de garantietermijn: 30 % vergoeding van het totaalbedrag;

8e tot en met 10e jaar van de garantietermijn: 20 % vergoeding van het totaalbedrag.