| 210 |  | Revêtement de sols |  |  | Revêtement résil. sols |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .800 | Référence de sols |  |  | Référence aux produits |
| 211 |  | Revêtement de sol en linoléum. Fourniture et pose sur fond nettoyé et préparé. |  |  | Sol linoléum; fourn., pose |
|  | .100 | Pour locaux d'habitation. |  |  | Locaux habitation |
|  | .110 | Classe 23 |  |  | Classe 23 Zones de passage intense:séjours, halls d'entrée, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Marmoleum Walton, Cocoa, Concrete, Piano ..................... |  |  |  |
|  | .111 | Epaisseur mm: 2.5. Lés, largeur m 2.00. Pose collée en plein. Décor uni. Dans locaux orthogonaux. |  | m2 | d mm 2.5; lés b m 2.00 |
|  | .112 | 01 Epaisseur mm 2.5 ...................................... 02 Lés, largeur m 2.00 …..…………................... 04 Mode de pose ........................................ 05 Teinte, décor ......................................... 06 Forme des locaux ................................. | A | m2 | Spécification |
|  | .113 | à .119 dito .112 |  |  |  |
|  | .200 | Pour locaux commerciaux et similaires. |  |  | Locaux commerciaux |
|  | .210 | Classe 32 |  |  | Classe 32 Zones de passage moyen: salles de classe, petits bureaux, hôtels, boutiques, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Marmoleum Walton, Cocoa, Concrete, Piano………………… |  |  |  |
|  | .211 | Epaisseur mm: 2.5. Lés, largeur m 2,00. Pose collée en plein, avec colle non conductrice. Décor uni. Dans locaux orthogonaux. Propriétés électrostatiques: aucune exigence particulière. |  | m2 | d mm 2.5; lés b m 2.00 |
|  | .212 | 01 Epaisseur mm 2.5 ...................................... 02 Lés, largeur m 2.00 …..…………................... 04 Pose collée en plein, avec colle non conductrice…………………………………………. 06 Mode de pose ......................................... 07 Teinte, décor ......................................... 08 Forme des locaux ................................. 10 Divers ....................................................... | A B | m2 | Spécification |
|  | .213 | à .219 dito .212 |  |  |  |

|  | .220 | Classe 33 |  |  | Classe 33 Zones de passage intense:couloirs, grands magasins, écoles, salles polyvalentes, bureaux paysagers, etc. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marque, type Marmoleum Walton, Cocoa, Concrete, Piano |  |  |  |
|  | .221 | Epaisseur mm 2.5. Lés, largeur m 2,00. Pose collée en plein, avec colle non conductrice. Décor uni. Dans locaux orthogonaux. Propriétés électrostatiques: aucune exigence particulière. |  | m2 | d mm 2.5; lés b m 2.0 |
|  | .222 | 01 Epaisseur mm 2.5 ...................................... 02 Lés, largeur m 2.00 …..…………................... 04 Pose collée en plein, avec colle non conductrice…………………………………………. 06 Mode de pose ......................................... 07 Teinte, décor ......................................... 08 Forme des locaux ................................. 10 Divers ....................................................... | A B C | m2 | Spécification |
|  | .223 | à .229 dito .222 |  |  |  |
|  | .300 | Pour locaux industriels. |  |  | Locaux industriels |
|  | .310 | Classe 42 |  |  | Classe 42 Zones où le travail est essentiellement effectué debout et/ou avec circulation de véhicules: entrepôts, ateliers d'électronique, etc. |
|  |  | 01 Marque, type Marmoleum Walton, Cocoa, Concrete, Piano |  |  |  |
|  | .311 | Epaisseur mm 2.5. Lés, largeur m 2.00. Pose collée en plein, avec colle non conductrice. Décor uni. Dans locaux orthogonaux. Propriétés électrostatiques: aucune exigence particulière. |  | m2 | d mm 2.5; lés b m 2.0 |
|  | .312 | 01 Epaisseur mm 2.5 ...................................... 02 Lés, largeur m 2.00 …..…………................... 04 Pose collée en plein, avec colle non conductrice…………………………………………. 06 Mode de pose ......................................... 07 Teinte, décor ......................................... 08 Forme des locaux ................................. 10 Divers ....................................................... | A B | m2 | Spécification |
| 800 |  | Plinthes, profilés |  |  | Revêtements:plinthes, profilés |
| 810 |  | Plinthes |  |  | Plinthes p. rev. |
|  | .800 | Référence au produit 01 Marque type Marmoform „S“ |  |  | Référence aux produits |

| 811 |  | Plinthe. Fourniture et pose sur parois préparées. |  |  | Plinthe; fourn., pose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .300 | Plinthe en même matériau que le revêtement de sol. A coller sur parois planes ribbées fin. |  |  | Plinthe même mat. que rev. sol |
|  | .310 | Revêtement résilient. |  |  | Revêtement résilient |
|  |  | 01 Marque, type Marmoform „S“ | A |  |  |
|  | .311 | Revêtement relevé contre la paroi, sur profil à gorge. Rayon de la gorge mm 20. Hauteur mm 100. 01 Conc. art. .................................................. |  | m | Relevé c. paroi |
|  | .313 | 01 Exécution ................................................ 02 Hauteur mm .............................................. 03 Conc. Art. ................................................... 04 Divers ...................................................... | A A | m | Spécification |
|  | .314 | à .319 dito .313 |  |  |  |
| 930 |  | Joints |  |  | Joints pose rev. |
| 931 |  | Soudure des joints des revêtements. |  |  | Soudure joints rev. |
|  | .100 | Revêtement résilient. 01 Conc. art. ..................................................... |  |  | Revêtement résilient |
|  | .102 | Soudure thermique des joints |  | m2 | Soudure thermique joints |
|  | .103 | 01 Exécution ................................................. |  | m2 | Spécification |
|  | .104 | à .109 dito .103 |  |  |  |
|  | .801 | 01 Matériau: Marmoweld/Marmoweld mc. 04 up = m2 05 up =…………………………………………………… | A A | up |  |