| Omfang: |  |
| --- | --- |
| Lokalisering | Der henvises til følgende tegninger: |
|  | Hovedtegning <Indsæt tegningsnr.> |
|  | Oversigtstegninger <Indsæt tegningsnr.> |
| Afgrænsning | Vinyl-Akustikunderlag på undergulv af flydemørtel i <specificer rum nr.> i henhold til tegninger nr.: |
|  | Bygningsdelstegninger <indsæt tegningsnr.> |
|  | Rumskemaer <indsæt tegningsnr.> |
|  | Detailtegninger <indsæt tegningsnr.> |
| Forskrifter: |  |
| Produkter | Primer Primer skal være vandbaseret og den af leverandøren anviste. |
|  | Spartelmasse Spartelmassen skal være <specificer>baseret og have samme styrkeegenskaber som flydemørtlen. |
|  | Lim Anvend en egnet vandbaseret vinylklæber iht. leverandørens anvisning. Vinyl-Akustikunderlag |
|  | Rullelængde EN 426 35 lm Rullebredde EN 426 2 m Tykkelse EN 428 2 mm Vægt EN 430 1,2 kg / m2 Trinlyddæmpning EN ISO 717-2 ΔLw = 18 dB Trommelydreduktion SIS-TR 15: 2008 ΔLnew = ca13 dB Indtryksmærke EN 433 <0,10 mm Brandklasse EN 13501-1 Cfls1 |
| Udførelse | Forudgående bygningsdele Undergulv af flydemørtel i belastningsklasse <specificer belastningsklasse> jf. GSO Gulvfakta, kapitel 10. |
|  | Undergulvet forudsættes overtaget med et fugtindhold på højst 85% RF og en planhedstolerance på +2 mm på 2 m. Undergulvet overtages grovrengjort, frit for revner og huller og renset for eventuelt slamlag. |
|  | Tolerancer Planhedstolerancer for det færdige gulv må højst være +2 mm på 2 m retholt. |
|  | Produktprøve I god tid før arbejdets udførelse skal gulventreprenøren levere en prøve |
|  | Prøveareal Inden lægning af vinyl, skal der udføres et prøveareal på <specificer m²> m². Prøvearealet skal indeholde de nødvendige ydelser for gulvarbejdets færdiggørelse. Prøvearealet danner norm for resten af gulvarbejdet, og skal efter godkendelse indgå i den færdige bygningsdel. Arealet udvælges af byggeledelsen. |
|  | Primning Primeren skal blandes og påføres i henhold til leverandørens anvisninger. Rummet skal være lukket for støvtilgang. |
|  | Spartling Gulvet spartles i henhold til Gulvbranchens Gulvfakta. Spartelmassen skal blandes og udlægges i henhold til leverandørens anvisninger. Spartelmassens hærdning må ikke forceres, og under hærdningen må den ikke udsættes for direkte sol eller træk. |
|  | Lægning af Vinyl-Akustik underlag Før limning skal materialet akklimatiseres dvs. gives mulighed for at tilpasse sig den gældende temp. og fugtighed. Baner tilskæres og udlægges. Banerne skal monteres i samme retning som topbelægningen. Banerne forskydes mindst 20 cm i forhold til topbelægning. Topbelægningen kan monteres når Vinyl-Akustiklaget er fuldt hæftet til undergulvet. Vinyl-Akustiklaget er et ikke sugende underlag og ventetid samt limmængde skal tilpasses efter dette ved montering af topbelægning. |